## Slide 1: TEKNIK PEMADAMAN DAN TEKNIK PENYELAMATAN JIWA PADA BANGUNAN GEDUNG
M. Farid
Kantor Penanggulangan Kebakaran Bencana Linmas

## Slide 2: TEKNIK PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN JIWA PADA BANGUNAN GEDUNG
Teknik pemadaman dan tekhnik penyelamatan jiwa pada bangunan sangat dipengaruhi kelengkapan Instalasi Proteksi Kebakaran (Pasif maupun Aktif), sumber daya manusia penghuni bangunan yang terlatih, komitmen yang kuat dalam menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK) Gedung/bangunan, MPK Lingkungan dan MPK Kota/Kabupaten setempat .

## Slide 3: TEKNIK PEMADAMAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG
Instalasi Proteksi Kebakaran Gedung yang perlu disediakan untuk upaya pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran pada bangunan antara lain :
Sistem Perlindungan Bangunan terhadap bahaya kebakaran meliputi :
Konstruksi bangunan yang tahan api;
Pemilihan bahan yang dapat membatasi menjalarnya api/ sistem kompartemen;
Ketahanan struktur bangunan terhadap api.

## Slide 4: Lanjutan
Tujuan Sistem Proteksi Pasif adalah:
Melindungi bangunan dari keruntuhan total/serentak akibat kebakaran.
Meminimalisir Intensitas kebakaran sehingga terhindar dari flash over dan pembakaran penuh.
Memberi waktu bagi penghuni untuk menyelamatan diri.
Melindungi keselamatan petugas pemadam
Menjamin fungsi gedung sesuai peruntukannya

## Slide 5: Lanjutan
Sarana Pengindraan kebakaran baik otomatis maupun manual, alarm kebakaran, CCTV/kamera tersembunyi.
Jaringan hydrant kebakaran yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan bangunan gedung dan penghuni.
Fire extinguisher yang sesuai dengan jenis dan potensi kebakaran serta peruntukan/ fungsi ruangan untuk mengurangi kerugian akibat penanganan kebakaran.
Saf untuk petugas pemadam kebakaran dapat berupa tangga kebakaran, lift kebakaran, siamise conection, gambar/ denah tata ruang dalam bangunan masing-masing lantai/floor dll.

## Slide 6: Lanjutan
Fire Blangket (selimut tahan api) dan sarana pemadam yang lain.
Sarana akses jalur mobil Pemadam kebakaran meliputi menandaan jalur akses masuk mobil pemadam, lapisan perkerasan parkir mobil pemadamm kemiringan landasan dan derajat tikungan jalan untuk maneuver mobil PK dll

## Slide 7: TEKNIK PEMADAMAN
Dalam upaya pemadaman kebakaran dikenal dengan istilah teknik pemadaman, taktik pemadaman dan strategi pemadaman.
Teknik, taktik dan strategi pemadaman tersebut dapat sebagai dasar acuan bagi individu, kelompok masyarakat, maupun petugas pemadam yang berupaya untuk menanggulangi kebakaran serta mengurangi kerugian.
Dengan menerapkan teknik yang tepat maka pemadaman akan berjalan efektif dan efisien sehingga dapat menekan angka kerugian yang diderita korban, lingkungan sekitar maupun Petugas Pemadam Kebakaran.

## Slide 8: Lanjutan
Macam-macam teknik pemadaman :
Teknik Pendinginan
Teknik Penyelimutan
Teknik Urai
Teknik Pembekuan
Teknik Pencairan
Teknik Lokalisir/isolasi
Teknik memutus rantai unsur- unsur api.

## Slide 9: Lanjutan
Semua teknik pemadaman ini dapat di lakukan secara perorangan maupun kelompok. Prinsip - prinsip dalam memilih teknik pemadaman dengan mempertimbangkan hal-hal sbb :
Perhitungkan dengan cermat keselamatan pribadi
Pilihlah yang praktis dan cepat bisa digunakan
Pilihlah jenis alat pemadam yang sesuai dengan klasifikasi benda terbakar, tingkat kebakaran dll
Sesuaikan dengan tempat dimana benda tersebut berada
Perhitungkan resiko akibat yang ditimbulkan dari pemadaman tersebut terhadap penghuni, ruangan/lingkungan, masyarakat sekitar dll
Usahakan jangan sampai menambah kerugian/ kerusakan yang tidak perlu dilakukan.

## Slide 10: TEKNIK PENYELAMATAN JIWA PADA BAHAYA KEBAKARAN GEDUNG
Dalam usaha penyelamatan jiwa pada kebakaran gedung ada 2 macam yaitu :
Penyelamatan dari dalam gedung
Penyelamatan dari luar gedung.
Penyelamatan jiwa dari dalam gedung sangat tergantung pada sarana dan prasarana/ fasilitas penyelamatan pada gedung, kemampuan/ ketrampilan tim penyelamat/evakuasi gedung, dan komitmen kuat dari penghuni gedung untuk menjalankan aturan-prosedur yang sudah ditetapkan.

## Slide 11: Lanjutan
Fasilitas penyelamatan pada gedung meliputi :
Jalur Evakuasi dengan disertai penandaan yang jelas
Penerangan jalur evakuasi yang dapat difungsikan secara otomatis
Ketersediaan udara bersih dalam jalur evakuasi dilengkapi peralatan untuk mengatur/mengarahkan asap akibat kebakaran.
Adanya pintu darurat yang dilengkapi penandaan dan lampu penerangan yang dapat berfungsi secara otomatis dalam keadaan darurat.
Usahakan daun pintu darurat diberi warna yang berbeda dengan pintu biasa lainnya

## Slide 12: Lanjutan
Koridor untuk jalur evakuasi dibuat dari bahan tahan api
Tangga darurat yang disesuaikan kebutuhan bagi penghuni bangunan sesuai aturan yang berlaku.
Exit discharge langsung ke luar bangunan/ ke halaman.
Minimal ada 2 jalan ke luar yang dapat mengampu sisi bangunan yang berbeda, adanya heliped pada atas bangunan tinggi sehingga memungkinkan untuk mendaratnya helicopter penolong.
Adanya Essembling area/point yang memadai dan aman terhindar dari bahaya primer dan sekunder sebagai dampak kebakaran.

## Slide 13: Lanjutan
Sedangkan upaya penyelamatan dari luar gedung/bangunan dapat dilakukan dengan peertolongan petugas penyelamat dengan bantuan tali-temali, sarana mobil tangga, helicopter.
Penyelamatan dengan bantuan tali temali atau tangga manual dapat dilakukan untuk evakuasi dari luar gedung untuk memindahkan korban dari atas ke bawah gedung atau ke gedung sebelahnya. Hal ini dapat dilakukan apabila si penolong mempunyai kemampuan yang memadai dan si korban/orang yang diselamatkan masih mampu untuk diajak bekerjasama.
Dalam upaya penyelamatan dari luar gedung dibutuhkan pencermatan dan keahlian petugas, alat yang memadai, kepercayaan antara korban dan si penolong serta lingkungan yang mendukung.

## Slide 14
Semoga bermanfaat bagi kita semua
Materi sepenuhnya berasal dari pemateri pelatihan
Silakan download di psdm.uad.ac.id